Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Autotransporta izglītības programma

Pamatdarba mērierīces auto diagnostikai un elektrisko mērījumu noteikšanai.

Ievads mēraparāta darbības apguvei

Skolotājs Edgars Berkins,

Mācību priekšmets „Diagnostikas iekārtas un tehniskie līdzekļi”

Digitālais multimetrs UNI-T UT139C

UN139 sērijas multimetri izstrādāti, lai piedāvātu lietotājiem labāku veiktspēju un drošāku darbību ar tiem. Pateicoties savai unikālajai uzbūvei, pilnīgai aizsardzībai pret pārslodzi, kā arī relatīvi zemā cenas attiecība pret lielo jaudu, padara šo multimetru par labāko izvēli elektroiekārtu apkopei un remontam.

Ierīces ārējā struktūra:

1. Korpuss;

2. LCD ekrāns;

3/4/7. Izvēles pogas;

5. Diapazona slēdzis;

6. Mērīšanas ieejas terminālis;

Specifikācija:

| Mērījuma veids | Mērījuma diapazons | Precizitāte |
| --- | --- | --- |
| DC spriegums (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V | ±(0.5%+2) |
| AC spriegums (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V | ±(0.8%+3) |
| DC strāvas stiprums (A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A | ± (0.7%+2) |
| AC strāvas stiprums (A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A | ±(1%+3) |
| Pretestība (Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.8%+2) |
| Kapacitāte (F) | 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF/ 999.9μF/9.999mF/99.99mF | ±(4.0%+5) |
| Frekvence (Hz) | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+4) |
| Temperatūra (°C) | -40 °C~1000°C | ±(1.0%+3) |
| Temperatūra (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.5%+5) |

Priekšrocības:

Ar šo multimetru iespējams mērīt signālus ar mainīgu frekvenci; Mērīt kapacitāti līdz 100mF; Iespējams pieslēgt AC/DC 60A dīcknaibles, ar kuru palīdzību iespējams izmērīt līdz pat 60A (1mv=1A) lielu strāvas stiprumu; Iebūvēts bezkontaktu sprieguma testeris, ar kura palīdzību ātri un droši pārbaudīt elektrisko strāvu vadā;

Instrumenta darbība tiek nodrošināta ar 2 AA 1.5V baterijām, ātrai un vienkāršai bateriju nomaiņai; Korpusam ir mīksts gumijas apvalks, kurš spēj izturēt kritienu līdz pat 2m augstumam; Ātri nomaināms drošinātājs, vienkārši atverot bateriju vāciņu; Uzticams, pateicoties abiem drošinātājiem, kuri spēj izturēt augstu laušanas jaudu; Aizsardzība pret 600V ienākošu spriegumu/1minūti nepareizi savienots; Drošības novērtējums CAT III 600V.

Dīcknaibles Hantek CC-65 AC/DC

AC/DC dīcknaibles, ar joslas platumu 20kHz, ar iestādāmiem mērdiapazoniem līdz 1mV/10mA, maksimāli spēj izmērīt līdz pat 65A lielu strāvas stiprumu. Tas ir sensors, ar kura palīdzību,  pieslēdzot multimetram (ar “banānu” spraudņiem), var nolasīt datus par strāvas stiprumu, vai pieslēdzot osciloskopam (ar BNC spraudni), nolasīt strāvas stipruma viļņu formas. Aprīkots ar satītu kabeli, kuram kabeļa galā ir taisni “banānu” spraudņi, vai BNC spraudnis.

Iespējas:

AC/DC frekvences diapazons līdz pat 20kHz; Efektīvā mērījuma diapazons no 20mA līdz 65A (līdzstrāvai); Tā strāvas stipruma sensors ir veidots no permaloja un hāla elementa, ar kuru palīdzību lineāri tiek pārveidots AC vai DC strāvas stiprums uz AC vai DC spriegumu;

Specifikācija:

| Mērījuma veids | Mērījuma diapazons | Precizitāte |
| --- | --- | --- |
| DC strāvas stipruma diapazons | 1mV/10mA |  |
|  | 1mV/100mA |  |
| AC strāvas stipruma diapazons | 1mV/10mA |  |
|  | 1mV/100mA |  |
| Vada biezums, kuru var “apņemt” knaibles |  | Maksimums 9mm |
| Zema baterijas sprieguma indikators |  | Sarkans LED apgaismojums |
| Darba temperatūra |  | No līdz , 70% relatīvais mitrums |
| Uzglabāšanas temperatūra |  | No līdz , 80% relatīvais mitrums |
| Baterijas tips |  | 9V DC NEDA 1604, 6F22,0006P |
| Baterijas darbības ilgums |  | Ar sārmu baterijām 100 stundas |
| Svars |  | 250g |
| Izmēri |  | 195mm (augstums) x 70mm (platums) x 33mm (dziļums |
| Izvade |  | Aprīkots ar satītu kabeli, kuram kabeļa galā ir taisni “banānu” spraudņi, vai BNC spraudnis. |

Secinājumi

Multimetrs UNI-T UT139C ir ideāls līdzeklis dažādu elektroiekārtu  testēšanai, apkopei un remontam.

Ar dīcknaiblēm Hantek CC-65 AC/DC var veikt mērījumus augstpriegumu vadiem, veikt elektriskās ķēdes darbības traucējumu analīzi, mērīt strāvas stiprumu elektriskajās ķēdēs ar mainīgu frekvenci, veikt mērījumus augstsprieguma iekārtām.

Abas iekārtas ir iespējams savienot (lielākajai daļai multimetru šī iespēja, pieslēgt dīcknaibles, nav plaši izplatīta), tādejādi paaugstinot veikto mērījumu precizitāti.

Izmantotās literatūras saraksts

http://www.uni-trend.com/productsdetail.aspx?ProductsID=569&ProductsCateId=733&CateId=733

(13.10.2016. 21:05)

http://www.hantek.com/en/ProductDetail_15_77.html (13.10.2016. 21:41)

Metodisko darbu izstrādājis 1. kursa, 18. grupas audēknis Alvis Rubenis.